## Slide 1: 9-Laboratorinis darbas „Nuosekliojo laidininkų jungimo tyrimas“-PPT-30
„Fizikos bandymai aplink mus 2016“
Darbą atliko:
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos
9kl.mokiniai - Aušrinė Zagoskytė ir Tomas Grigorjevas
Darbo vadovė : fizikos mokytoja Daiva Stortienė

## Slide 2: Turinys
Darbo tikslas
Nuoseklusis jungimas ir jo dėsniai
Praktinis darbas
Išvados
Testas
Informaciniai šaltiniai

## Slide 3: Darbo tikslas
Patikrinti nuosekliojo laidininkų jungimo dėsnius.

## Slide 4: Nuoseklusis jungimas
Nuosekliuoju vadinamas toks laidininkų jungimas, kai jos dalys jungiamos viena po kitos.

## Slide 5
a)srovės stipris visose grandinės dalyse vienodas:
I=I₁=I₂=

## Slide 6
b) bendra grandinės įtampa lygi atskirų jos dalių įtampų sumai:
U=U₁+U₂+....

## Slide 7
c)bendra varža lygi atskitų grandinės dalių varžų sumai: R=R₁+R₂+…
Pavyzdys (1pav.)
R=10+15=25kΩ
1pav.

## Slide 8: d)įtampos atskirose grandinės dalyse tiesiogiai proporcingos tų gandinės dalių varžomis:
e) Sujungus į grandinę n vienodų laidininkų, pilnutinė grandinės dalies varža

## Slide 9: Atlikime laboratorinį darbą ir įrodykime
Darbo tiklas:
Patikrinti nuosekliojo laidininkų jungimo dėsnius grandinėje, sudarytoje iš nuosekliai sujungtų dviejų elementų: elektros lemputės ir rezistoriaus .

## Slide 10
Darbo priemonės:
Nuolatinės srovės šaltinis, mokyklinis voltmetras, mokyklinis ampermetras, 6 Ωrezistorius, elektros lemputė, jungiklis, jungiamieji laidai.

## Slide 11
Darbo eiga:
Sujunkite elektros grandinę,susiedančia iš elektros srovės šaltinio,nuosekliai įjungtos elektros lemputės ir rezistoriaus, ampermetro, jungiklio ir laidų, pagal pateiktą schemą (2pav)
Prie voltmetro gnybtų prijunkite du laidus,kitus jų galus palikite laisvus.

## Slide 12: Schema
V
V1
V2
A
R1
R2
2 pav.

## Slide 13
Įjungę jungiklį, ampermetru išmatuojame srovės stiprį I grandinėje
Įjungdami ampermetrą įvairiose grandinės vietose, išmatuojame srovės stiprį I₁,I₂.
Palyginame ir apibendriname šių matavimo rezultatus . Ar tikrai I=I₁=I2 ?

## Slide 14
Srovės stipris įvairiose grandinės vietose yra vienodas I=2.5A

## Slide 15
d) Prigungdami voltmetrą prie lemputės V1, rezistoriaus V2 ir abiejų laidininkų V grybtų, išmatuojame jų įtampas U1 ir U2 ir bendrąją įtampą U.
Ar tikrai U=U₁+U₂ ?

## Slide 16
U₁=6V, U₂=6V

## Slide 17
U=U₁+U₂ =12V

## Slide 18
e) Pagal ampermetro ir voltmetro duomenis apskaičiuojame lemputės R1 ir rezistoriaus R2 varžas.
I=I1=I2=2.5A
U1=6V
U2=6V
R1=6/2.5=2.4Ω
R2=6/2.5=2.4Ω

## Slide 19
f) Pagal Omo dėsnį ir pagal nuosekliojo jungimo dėsnį apskaičiuojame bendrą grandinės varžą
R b =2.4+2.4=4.8 Ω

## Slide 20
Palyginame srovių pasiskirstymo atskirose grandinės šakose dėsnį.

## Slide 21: Išvados
Laboratoriniame darbe patvirtinome nuoseklaus jungimo dėsnius.
U = U1 + U2 = I (R1 + R2) = I R
U = 6 + 6 = 2.5 (2.4 + 2.4) = 2.5· 4.8= 12V

## Slide 22: Testas „Nuoseklusis laidininkų jungimas“

## Slide 23: 1. Kuris elektros srovės prietaisas jungiamas į grandinę nuosekliai?
Voltmetras
Ampermetras
Ommetras

## Slide 24: 2. Kuri formulė taikoma apskaičiuojant nuosekliai sujungtą grandinę apibūdinančius dydžius?

## Slide 25: 3. Kuriose grandinės schemose pavaizduotas nuoseklusis jungimas?
1
2
3

## Slide 26: 4.Kokia bendra grandinės dalies varža tarp taškų A ir B?
A
B
5 Ω
10 Ω
15 Ω
25 Ω
1,7 Ω

## Slide 27: 5. Nuo ko priklauso laidininko varža?
Ilgio
Laidininko skerspjūvio ploto
Medžiagos iš kurios jis pagamintas
Visi išvardinti variantai

## Slide 28: 6. Eglutės girliandą sudaro 100 lempučių. Kiekvienos varža po 2Ω. Kokia bendra elgutės girliandos varža?
100 Ω
50 Ω
200 Ω
150 Ω

## Slide 29: 7. Šioje grandinėje voltmetras rodo 4 V, įtampa varžos R1 gnybtuose lygi 1 V. Kam lygi varža R2 ?
4 Ω
6 Ω
0,25 Ω
8 Ω

## Slide 30: 8. Koks yra įtampos dėsningumas nuoseklioje grandinėje?
IR

## Slide 31: 9. Šioje grandinėje voltmetras rodo 4 V, o ampermetras 0,25 A. Rezisto­riaus R2 varža yra:
1 Ω
12 Ω
16 Ω
20 Ω

## Slide 32: 10. Pagal elektrinės grandinės schemą nustatyk, kurio elektros imtuvo galų įtampa yra didžiausia.
2 imtuvo galų įtampa didžiausia.
3 imtuvo galų įtampa didžiausia.
4 imtuvo galų įtampa didžiausia.
4 ir 5 imtuvų galų įtampa didžiausia.

## Slide 33: Informacijos šaltiniai
V. Valentinavičius „Fizika 9kl.“
R.Martynaitis „Fizikos laboratorinai darbai“
V.Mockus „Fizikos žinynas moksleiviams“
http://ik.su.lt/~mariusbm/Elektra/teorija/laidininku_jungimo_budai.html

## Slide 34: Ačiū už dėmesį !!!