## Slide 1: Fizikos Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2024“
Visagino „Žiburio” pagrindinė Mokykla
Elektros srovės galia
Benas Švalkus 9a klasė
Mokytoja Loreta Norvaišaitė
2024 metai

## Slide 2
● Istorinės asmenybės
● Galios apskaičiavimai skirtinguose sujungimuose
● Tyrimas
● Pamokos tikslas
● Galios samprata
● Galios matavimo vienetai
Turinys
Elektros srovės galia
● Uždaviniai
● Testas
● Literatūra
● Galios matavimo prietaisas

## Slide 3: Pamokos tikslas
Susipažinti su elektros srovės galios sąvoka, jos matavimo vienetais, matavimo prietaisais bei elektros srovės galios atsiradimo istorija.

## Slide 4: Elektros Srovės Galios Samprata
Tai reiškia, kad elektros srovės galia yra elektros srovės stiprumo ir įtampos, per kurią ji teka, sandauga.
Elektros srovės galia yra dydis, kuris apibūdina kiek energijos per laiko vienetą perduodama elektros srove.
Galia(𝑊)= Įtampa(𝑉)×Srovė(𝐴)
P = UI
P(W) = U(V) × I(A)
P – Elektros srovės galia
U – Elektrinė Įtampa
I – Elektros srovės stipris

## Slide 5: Galios Matavimo Vienetai
[ P ] = 1V • 1A = 1W = 1J/s
Hektovatas 1hW = 100W = 10² W
Arklio galia 1 AG = 735.49875 W
Kilovatas 1 kW = 1000 W = 10³ W
Megavatas 1 MW = 1000000 W = 10⁶ W

## Slide 6: Elektros srovės galios matavimo prietaisas - VATMETRAS

## Slide 7: IDOMUS FAKTAI PRIETAISU GALIA IR ITAMPA
Įdomūs Faktai
Apie elektros srovės galios prietaisus
Virdulys:
P – 2000W
U – 220V
Kompaktiškas šildytuvas:
P – 1200W
U – 220V
Lemputė:
P – 5-100W
U – 220V
v
v
v
v
v
P – Elektros srovės galia
U – Elektrinė Įtampa

## Slide 8
Benjaminas Franklinas:
Istorinės Asmenybės
Susijusios su elektros srovės galios vystymusi
Daugiausia tyrinėjo elektros ir šviesos reiškinius,
išrado žaibolaidį.
1706-1790m.
Džeimsas Vatas:
Britų inžinierius, išradęs garo mašiną ir mechaninę galią.
1736-1819m

## Slide 9: Elektros srovės galios apskaičiavimai skirtinguose sujungimo būduose

## Slide 10
Nuoseklusis Jungimas

## Slide 11: 0 +
P=I2R
P – Galia (W)
I – Stipris (A)
R – Varža (Ω)
Elektros srovės galia
Nuoseklusis jungimas

## Slide 12
P – Galia (W) I – Stipris (A)
R – Varža (Ω)
Nuoseklusis jungimas – tai jungimo būdas, kai grandinėje elektros srovė teka viena kryptimi ir kur: I₁=I₂=I₃, U=U₁+U₂+U₃…
R=R₁+R₂+R₃…
Ši formulė naudojama apskaičiuoti P kai būna nuoseklusis jungimas
P=I2R
Nuoseklusis Jungimas

## Slide 13
Lygiagretusis Jungimas

## Slide 14: 0 +
P – Galia (W)
U –Įtampa (V)
R – Varža (Ω)
Elektros srovės galia
Lygiagretusis jungimas

## Slide 15
P – Galia (W) U – Įtampa (V)
R – Varža (Ω)
Ši formulė naudojama apskaičiuoti P kai būna lygiagretus jungimas
Lygiagretus jungimas – tai jungimo būdas, kai grandinėje elektros srovė teka daugiau, nei viena kryptimi kur: U₁=U₂=U₃ I=I₁+I₂+I₃… ir
=
+
+
…
Lygiagretusis Jungimas

## Slide 16
Mišrusis Jungimas

## Slide 17: 0 +
P – Galia (W)
I – Stipris (A)
U – Įtampa (V)
Elektros srovės galia
Mišrusis jungimas

## Slide 18
P – Galia (W) I – Stipris (A)
U – Įtampa (V)
Mišrusis jungimas – tai jungimo būdas, kai toje pačioje grandinėje naudojami lygiagretaus ir nuoseklaus jungimo būdai (apskaičiuojama sumuojant lygiagretaus ir nuoseklaus būdo apskaičiavimus)
Ši formulė naudojama apskaičiuoti P kai būna mišrusis jungimas
Mišrusis Jungimas

## Slide 19: Eksperimentinis tyrimas: „Arbatinuko su 2200 W galia elektros srovės darbo ir virinamo vandens kiekio sąsaja“

## Slide 20
Nustatyti elektros srovės galios poveikį vandens kiekiui ir temperatūrai naudojant pateiktas priemones.
Tyrimo Tikslas

## Slide 21
Hipotezė – atliktas elektros srovės darbas proporcingai priklausys nuo vandens užvirimo laiko ir vandens kiekio.
Hipotezė

## Slide 22
Priemonės
220V, Įtampos lizdas
500ml, Stiklainis
Telefonas, chronometras laikui(t)
Termometras 1 pad. = 1°C.
2200W, Galios virdulys

## Slide 23
1. Įpilti 0.5 l vandens į arbatinuką.
2. Išmatuoti vandens temperatūrą, kad ji būtų lygi 8°C.
3. Įjungti arbatinuką ir pradėti chronometrą.
4. Matuoti laiką, kol vanduo užvirs.
5. Užfiksuoti laiką, temperatūrą ir vandens kiekį.
6. Pakartoti žingsnius su 0.75 l, 1 l ir 1.5 l vandens kiekiais.
7. Palyginti eksperimento rezultatus skirtingose patalpose.
Tyrimo eiga

## Slide 24
Galia, W | Vandens kiekis, l | Vandens užvirimo laikas, s | Atliktas darbas, Ws | Įtampa, U
2200 W | 0.5 l | 98s | 215.6 kW | 220 V
2200 W | 0.75 l | 148s | 325.6 kW | 220 V
2200 W | 1 l | 190s | 418 kW | 220 V
2200 W | 1.5 l | 290s | 638 kW | 220 V
Tyrimo rezultatai

## Slide 25
• Eksperimentiniai rezultatai patvirtino hipotezę, kad elektros srovės darbas, kai galia pastovi, yra tiesiogiai proporcingas vandens užvirimo laikui ir kiekiui, tai parodo, kad elektros srovės darbas arbatinuke, kai arbatinuko elektros srovės galia pastovi priklauso nuo virinamo vandens kiekio ir užvirimo laiko, esant įvairioms sąlygoms.
• Didėjant vandens kiekiui, padidėja elektros srovės darbo trukmė, o mažėjant kiekiui, sumažėja darbo trukmė, rodydama proporcingą sąsają.
Išvados

## Slide 26: Uždaviniai ir jų sprendimai

## Slide 27
Kokį darbą atlieka arbatinukas, kurio galia 2400W, jeigu jis užverda per 1.5 min?
reikia pritaikyti darbo formulę:
A
Užuomina:
Sprendimas:
- Vidutinis

## Slide 28
Kiek šilumos per 30 s išskirs dvi 20 W lemputės? Tinklo įtampa 220 V.
Energija(E) = Šiluma(Q)
E
Užuomina:
Sprendimas:
- Sunkus

## Slide 29
40 W galios elektros lemputė įjungta į 220 V įtampos tinklą. Koks šia lempute tekančios srovės stipris?
reikia pritaikyti Omo dėsnį kur:
I
Užuomina:
Sprendimas:
- Labai Sunkus

## Slide 30: Testas

## Slide 31
1.Kuris prietaisas matuoja elektros srovės galią?
a) Ampermetras
b) Voltmetras
c) Vatmetras
d) Elektros skaitiklis

## Slide 32
2. Elektros srovės galia žymima raide:
a) G
b) A
c) P

## Slide 33
3. Koks P matavimo vienetas?
Visi Teisingi
b) 1 J/s
c) 1 W

## Slide 34
4. Kuris prietaisas vartos daugiau energijos?
a) Tas, kurio galia didesnė.
b) Tas, kurio galia mažesnė.
c) Suvartojama energija priklauso ne tik nuo galios, bet ir prietaiso naudojimo laiko.

## Slide 35
5. Kas per 5 minutes atliks didesnį darbą – 2.4 kW arbatinukas ar 2400 W radiatorius?
Arbatinukas.
b) Radiatorius.
c) Abu prietaisai atliks vienodą darbą.

## Slide 36
6. 300 W galios prietaisas veikė 2 valandas. Kokį darbą jis atliko per šį laiką?
600 J
2.16 MJ
c) 2160 J

## Slide 37
7. Kaip pasikeis elektros srovės galia, padidinus įtampa 2 kartus, kur jungimas yra lygiagretus?
Padidės keturgubai
Padidės dvigubai
Nepasikeis, nes galia nepriklauso nuo įtampos

## Slide 38
8. Kiek W? = 1 AG
a) ±735 W
b) ±1 kW
c) ±0.1 kW

## Slide 39
9. Koks tai jungimo būdas:
Nuoseklusis
Mišrusis
c) Lygiagretus
d) Simetrinis

## Slide 40
10. Kuriuo atveju pilnutinė galia didžiausia, kai į grandinę įjungtos trys vienodos lempos?
a)
b)
c)
d)

## Slide 41
● https://prezi.com/dj8wigegwvqd/elektros-sroves-darbas-ir-galia-7/
● https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97s_galia
● Fizikos Užduotys 8 klasei „Greita Pagalba Mokiniui‘‘
● Fizyka 9 klasei Vlado Valentinavičiaus knyga
● Fizikos Bandymai Visiems PPT
Literatūra
Elektros srovės galia

## Slide 42: Ačiū už dėmesį